## Slide 1: 教育用組み込みOSの開発
第14回 自作OSもくもく会
OS開発最初の一歩
加藤丈治

## Slide 2: アジェンダ
自己紹介
前回からのアクションアイテム・進捗
OS開発で最初に決定すること
次回の予定

## Slide 3: 自己紹介
名前:加藤 丈治
略歴:組込みからHPC (High Performance Computer) まで一貫してOSに関する仕事に従事
  組込み畑出身 (uITRON/組込みLinux）
  現在は大規模HPCのシステムソフト開発に従事
OSS活動もやってます（最近は少々）
  OSSのuITRON移植 (IA/AArch64)
  Linux, FreeBSDのバグ修正や機能改善（ウォッチドッグ/cpufreq/GPS PPS)
  GNOME2版 ipmsg
  Singularity（HPC向けコンテナエンジン)
自作OS関係・・・教育用OSの開発
  YATOS - Yet Another Teachable Operating System OSの基本要素技術を解説するためのマイクロカーネル型OS (多重仮想/カーネルレベルプリエンプション/slab/シングルアドレス空間/ランデブなど)
  sample-task-sw 組込系OSの基本要素技術を解説するためのモノリシックカーネル ご要望に応じて今回からこちらをベースにOSの要素技術解説を始めていきます。

## Slide 4: 前回のアクションアイテム ～OSに関する参考文献～
参考文献一覧を用意しました。 https://github.com/takeharukato/sample-tsk-sw/ のdocs/taskmonitor-book/bibliography.pdf に置いておきます。
Operating System Concepts Abraham Silberschatz (著) https://www.amazon.co.jp/dp/1119439256 OS構成上のコンセプト・設計観点・設計方針決定上の指針を具体的なOSを例に解説した 教科書。国内外のOS教科書として採用実績も多く, 版を重ねることで最近の話題にも言及。 少し版が古いものなら和書もあります(*1)。 どれか一冊ならこの本かと思います。 (*1) 「オペレーティングシステムの概念」 https://www.amazon.co.jp/dp/4320122534
Operating Systems: Internals and Design Principles William Stallings (著) OS構成上のコンセプト・設計観点を解説した教科書。国内外のOS教科書として採用実績も多い (チューリッヒ連邦工科大など）。
Operating Systems: Principles and Practice Thomas Anderson (著) OS構成上のコンセプト・設計観点を解説した教科書。様々な分野に向けたOSの要素技術を 体系化するという観点では、最も網羅的に技術要素を扱っている書籍の一つだと思います。
コードを元に学ぶにはその設計背景（利点・欠点）を事前に知る必要があります。
どれか一冊でも目を通しておくことをお勧めします。

## Slide 5: 前回のアクションアイテム ～OSに関する参考文献～
OSを実装ベースで解説している教材。多くの場合, 大学のプロジェクト課題になっています。
Embedded and Real-Time Operating Systems Design and Implementation of the MTX Operating System K.C. Wang (著) https://www.amazon.co.jp/dp/3319846728 https://www.amazon.co.jp/dp/3319175742 ワシントン州立大学のOS講義の副読本。Step by stepでOSを構成していく形式で説明されています。OS開発を体験してみたいなら良いかと思います。中身は, UNIXライクのOS(仮想記憶/SMPを含めて）を作ってみたという本です。Armをターゲットに切り替えたことに伴って, 「Embedded and Real-Time」がついています （一応, Rate monotonic schedulingに触れてはいるけれど本質的に「UNIXを作ってみた」本です）。
Pintos Ben Pfaf https://web.stanford.edu/class/cs140/projects/pintos/pintos_1.html 所々実装を落としたサンプルOSに実際の実装を追加していくことで, OSの実装することを体験的に学ぶ教材。スタンフォード大学の講義で使用されています。多重仮想/スワップなどの典型的なOSの技術要素を漏れなく段階的に解説することを想定して設計されています。開発の段取りを示すと言う意味で非常に練られた教材 (一定以上の世代には, Nachosの後継と言えばわかりやすい？) 。
xv6 Russ Cox v6 UNIXの「雰囲気」を残してUNIXぽいものを実装してみたという教材。講義資料がダウンロードできるので教材として採用しやすく、有名人が作っているのでウケは良さそう。ただし、OSの基本技術要素を説明する上で致命的なバグや意図的なネタがあること（これらを見つけさせることも演習課題）を理解して使うことを勧めます。

## Slide 6: 前回からの進捗
sample-task-swの実装状況
https://github.com/takeharukato/sample-tsk-sw
前回発表時のコメントの反映
  i8254 (PC/ATのタイマ）を廃止, Local APICタイマを使用するよう修正
  某所の伝統に従ってライフゲームを実装
  SDドライバ/FATはライセンスが怖いので実装見送り
サボってたところを実装
  割込みコンテキストとタスクコンテキストの独立化（割込みスタックの導入）
  xv6ベースのファイルシステムを元にファイルシステムを実装
    inodeビットマップはファイルシステム構成法説明時に必要なので追加
作業中項目
  Virtual File System (VFS), minix fsを実装中 (ファイルシステム屋さんに最近なったので気が変わった）

## Slide 7: 今日の話～設計方針の立て方と基本データ構造～
アーキ共通部
タスク制御機構
タスクスケジューラ
割込み管理機構
メモリ資源管理（ヒープ管理 --- dlmalloc)
時間管理機構 (アラーム)
タスク間同期機構（ミューテックス)
ウエイトキュー機構
時間管理機構
(タスク遅延)
端末・ファイル管理機構
(open/close/read/write)
アーキ依存部 (AArch64/X64)
起動時初期化処理
割込みコントローラ制御
タイマ制御
割込み/例外入口・出口処理
MMU/キャッシュ制御
CPU割込み(PSW)制御
タスクコンテキスト生成・切替え処理
デバイス管理機構
ユーザタスク定義部
基本データ構造
カーネル内標準Cライブラリ

## Slide 8: OSの開発に着するする際に決めておいた方が良いこと
設計観点 諸説あるとは思いますが以下のことを最初に決めておくと良いでしょう。
  「OSとはなにか？」を決めること
  OSの構成方針を決めること
実装観点
  諸説あるとは思いますが以下を最初に実装すると良いでしょう。
  基本データ構造 (リスト・キュー/ハッシュ/木構造)
  カーネル内C標準ライブラリ (書式文字列(kprintf)/文字列操作/メモリ関数/カーネル内ヒープメモリ)
  Assertion
  (* ②, ③は次回タスク管理(1)で扱います )

## Slide 9: 「OSとはなにか？」を決めること
OSに持たせる機能範囲を決めましょう。
一般に, OSの役割は以下の2つに大別されます。
計算資源の抽象化・・・何をどこまで抽象化するか？
  CPU・・・CPU数の隠蔽、計算時間に抽象化
  記憶域・・・量/メモリ・ディスクなど記憶種別を隠蔽、連続した記憶域に抽象化
  2次記憶・・・ファイルとして抽象化（ディスク上に非連続に配置されたデータを連続した記憶域として見せる）
計算資源の分配・・・アプリとどう役割を分担するか？
  CPU・・・アプリ開発者にCPUの分配を任せる or OSが分配する
  記憶域・・・アプリ構築時, 実行時にアプリ要求に応じて分配, or アプリからのアクセス時に分配
装置を制御しやすい仕組みを提供する上でどんな方針を採用するか検討

## Slide 10: 「OSとはなにか？」を決めること（例）
sample-task-swでは以下のように決定。
計算資源の抽象化・・・何をどこまで抽象化するか？
  CPU・・・CPU数によらず並行処理を実現できるようマルチタスクを採用。
  記憶域・・・デバイスアクセスを行う目的から物理メモリ構成を直接見せる2次記憶・・・2次記憶域をファイルとして抽象化 (UNIX相当のIF)
計算資源の分配・・・アプリとどう役割を分担するか？
  CPU
    原則アプリ開発者にCPUの分配を任せる (固定優先度スケジューリング)
    デバイス要求がない場合のアイドル中に実行する処理はラウンドロビンでCPUを分配
  記憶域
    実行時にアプリ要求に応じて分配 (malloc時に割当て)
    物理メモリ量の抽象化 （仮想記憶）は性能劣化要因となるのでサポートしない
装置制御上デバイスへの直接アクセスが必要となるためファイルを除く抽象化を行わない
組込みOSの実装は単純だが,背景となる資源抽象化方針について考えておくことが重要
OSS/外購品OSの選択時にも必要な観点となります

## Slide 11: OSの構成方針を決めること(代表的なOS構成方法)
モノリシックカーネル
  単一のロードモジュール内に総ての機能を搭載する方式。比較的実装が容易。一方、規模の増加に伴い保守性低下、カーネル内の部分的な異常に伴って全体が停止するため頑健性の確保が難しい。 組込みOSでは, モノリシックカーネルの機能をライブラリとして提供、アプリケーションとOSが同じメモリ空間上で動作する方式（ライブラリ形式のモノリシックカーネル）を採用するケースが多い。
マイクロカーネル
  複数の独立した機能を持ったロードモジュール群が互いに通信を行いながらOSのサービスを提供する方式。カーネル内に実装する部分は, CPUの分配, モジュール間通信, 基本的なメモリ資源分配機能に絞られるため, 保守性・頑健性を確保しやすい。一方で, 機能分割方法の策定, ロードモジュール間通信異常からの復旧などを含めると設計難易度が高い。
ナノカーネル (MIT エクソカーネル) オペレーティングシステムの役割をハードウエア資源へのアクセス手段を安全に提供する機能に限定、APIや資源管理/抽象化機能はライブラリレイヤで実現する方式。アプリに対する制約を極力排除し、性能を出しやすい。反面, アプリケーション側の開発負荷が大きいという欠点がある。
sample-task-swは, 組込みOSで典型的なライブラリ形式のモノリシックカーネルを採用
傾向としては
PC/サーバOS（UNIXクローン除く)・・・マイクロカーネル方式またはその変形
UNIXおよびそのクローン(Linux/FreeBSD)・・・モノリシックカーネルの変形
情報系車載/通信機器・・・マイクロカーネル方式（というよりQNX）
一般的な組込みOS・・・モノリシックカーネルをライブラリ形式で提供(uITRONなど)

## Slide 12: 実装の話～基本データ構造～
本解説ではリスト・キューを使用してOSを作っていきます。
名称 | 典型的な利用例 | 概要
リスト・キュー | タスク管理など様々な用途で 利用 | データの到着順に処理を行う（First In First Out)用途で使用されるデータ構造。検索ステップが線形に増えるため, 先頭要素だけを参照すれば良い場合やリスト内の総ての要素に対して処理を行う場合に使用する。
平衡木 (赤黒木, AVLなど) | タスク管理など様々な用途で 利用 | データの登録・削除・検索を行うデータ構造として汎用的に用いられる。入力量対する検索ステップがO(n log n) に抑えられる一方で登録・削除時に木の平衡化が必要となるため、登録・削除頻度が少なく、検索回数が多い場合に使用される。実装は, Free BSDのsys/sys/tree.h などを参考。
ハッシュ | ユーザ管理/ ファイル管理 | ユーザ管理やファイル管理などの辞書情報実装に用いられる。ハッシュ値の衝突が起こった場合の検索コストが大きくなるためデータ規模が小さくキーの衝突が起こりにくいと想定できる場合に使用。
スプレイ木 | 2次記憶管理 （ブロックI/O リクエスト） | 最近アクセスされたデータ構造に再度アクセスされる可能性（時間的局所性）が高いデータ構造に対するキャッシュの実装に使用。実装は, Free BSDのsys/sys/tree.h などを参考。
ヒープ木 | 時間管理 | 最大値/最小値の検索ステップがO(1)で実施可能なデータ構造。タイマ管理機構では最直近に実施するエントリの検索を行うことが目的であるため, 典型的にはヒープ木（の変形）を用いる。
B木（とその変形) | ファイルシステム | 固定長のメモリ領域に複数のデータに対する参照を詰め込んだ平衡木。 ブロックデバイスのような固定長でアクセスするデバイス上で高速な検索を おこなうために使用。

## Slide 13: 実装の話～リスト構造の実装～
リスト構造の概要
  セル・・・ポインタとデータの組み合わせ
  リスト構造（2重リンクリスト）・・・前後(prev, next)にポインタを持ったセル（ノード）をつなぎ合わせたデータ構造
  キュー(循環型リスト)・・・最後尾と先頭のノードを互いに接続したリスト
  リストヘッド・・・常にノードのデータ構造を指すことを保証するためのダミー。リスト操作を常にリストヘッドに対して行うことで実装を単純化できる。
ポインタ
データ
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
prev
データ
next
リストヘッド

## Slide 14: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造（リストエントリ）
構造体へのリスト構造の埋め込み方法
  方法1) 各種データ構造体中にprev, nextポインタを埋め込む
  方法2)各種データ構造体中にリストデータ構造を埋め込む
typedef struct _list{
struct _list *prev; /*< Previous pointer */
struct _list *next; /*< Next pointer */
}list;
typedef struct _thread{
struct _list *prev; /*< Previous pointer */
struct _list *next; /*< Next pointer */
tid id; /*< Thread ID */
}thread;
typedef struct _thread{
struct _list ent; /*< list entry */
tid id; /*< Thread ID */
}thread;
方法2）は, 構造体の先頭からリストへのオフセットを足すことでリストのアドレスを
算出可能なため, リスト操作を共通化できる利点がある
ポインタではなく 実体(struct _list)
であることに注意

## Slide 15: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造へのアクセス
  上記のデータ構造の場合, thread構造体 “thrA”中のリストエントリ(ent)のアドレスは,
  として表される。これは, thrAのアドレスにentメンバまでのオフセットアドレスを足したものを表すので
  以下と等価
  このことから, 逆にリストエントリのアドレスpからそのエントリが埋め込まれているthread型のアドレスは
  と表現できる。これを一般化してデータ構造型’t’にメンバ名’m’で埋め込まれたリストエントリアドレス’p’からデータ構造へのポインタを算出するには以下を行えば良い(CONTAINER_OFマクロ)
typedef struct _thread{
struct _list ent; /*< list entry */
tid id; /*< Thread ID */
}thread;
&thrA->ent
(void *)&thrA + (void *)&( (thread *)(0)->ent )
(thread *)((void *)p – ( void *)&( (thread *)(0)->ent ) )
#define CONTAINER_OF(p, t, m) \
((t *)(((void *)(p)) - ((void *)(&(((t *)(0))->m)))))

## Slide 16: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造の実装
  リストノードの初期化
  リストヘッドの初期化
void
init_list_node(struct _list *node){
node->prev = node->next = node;
}
void
init_list_head(list_head_t *head) {
head->prev = head->next = (struct _list *)head;
}

## Slide 17: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造の実装
  リストノードを末尾に追加
  リストノードをリストから除外
void
list_add(struct _list_head *head, struct _list *node) {
node->next = (struct _list *)head;
node->prev = head->prev;
head->prev->next = node;
head->prev = node;
}
void
list_del(struct _list *node) {
node->next->prev = node->prev;
node->prev->next = node->next;
node->next = node->prev = node;
}

## Slide 18: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造の実装
  リストノードを先頭に追加
  指定したノード(pos)の直前にリストノードを挿入
void
list_add_top(struct _list_head *head, struct _list *node) {
node->next = head->next;
node->prev = (struct _list *)head;
head->next->prev = node;
head->next = node;
}
void
list_insert_at(struct _list *pos, struct _list *node) {
node->next = pos;
node->prev = pos->prev;
pos->prev->next = node;
pos->prev = node;
}

## Slide 19: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造の実装
  リストの先頭ノード参照
  リストの先頭ノードをリストから外して取り出す
struct _list *
list_ref_top(struct _list_head *head) {
return head->next;
}
struct _list *
list_get_top(struct _list_head *head) {
struct _list *top;
top = list_ref_top(head);
list_del(top);
return top;
}

## Slide 20: 実装の話～リスト構造の実装～
リストデータ構造の実装
  リストが空であることを確認する
  リストを回転する
int
list_is_empty(struct _list_head *head) {
return (head->prev == (struct _list *)head) && (head->next == (struct _list *)head);
}
void
list_rotate(struct _list_head *head) {
list_add(head, list_get_top(head));
}

## Slide 21: 次回予定
次回は, 今回説明できなかった以下の内容になる見込みです。
  フリースタンディング環境とカーネル内標準Cライブラリの実装
  タスク管理(1)（スレッド生成・終了処理）
が、他に「これをやって欲しい」があればそれを優先します （僕に出来ることならですが）。